|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 1 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai (sekcijos plotis) yra 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m ir 3,00 m. Be to, dar galimi trumpieji 0,74 m ir 1,06 m ilgiai. Rėmų aukštis, tuo pačiu sąlygojantis ir atstumą tarp darbo lygmenų, yra 2,00 m. Jie sujungiami viršutinėje pusėje paklotų aukštyje esančiomis vamzdžių jungėmis. Spyriai ir galinės aptvaros su statramsčių vamzdžiais yra jungiamos apverčiamaisiais kaiščiais. Paklotų dalys horizontalioje padėtyje prie atramos skląsčių tvirtinamos žvaigždėtaisiais varžtais ir taip stabilizuoja pastolius stačiakampiai bei lygiagrečiai fasadui. Universalieji pastoliai SL70 priskiriami 3 pastolių grupei ir gali būti naudojami kaip gaudomieji pastoliai, kai kritimo aukštis yra ne didesnis kaip 2,00 m. 1.2 Universaliuosius pastolius SL70 surinkti ir išardyti gali tik apie tai pakankamai žinių turintys asmenys. 1.3 Šiame vadove aprašytas standartinio modelio surinkimas ir išardymas. Nukrypimai nuo instrukcijos galimi, jeigu jie remiasi profesine patirtimi ir gali būti profesionaliai atliekami. |

| 2 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2. Universaliųjų pastolių SL70 surinkimas 2.1 Bendrieji reikalavimai 2.1.1 Prieš pradedant rinkti SL70 dalis reikia apžiūrėti, ar jos neapgadintos. Apgadintų pastolių dalių įmontuoti negalima. 2.1.2 Universaliuosius pastolius SL70 reikia surinkinėti toliau pateikiamų skirsnių eilės tvarka. 2.2 Pirmosios pastolių sekcijos surinkimas 2.2.1 Apkrovas paskirstančios pakišos Universaliuosius pastolius SL70 galima statyti tik ant pakankamai tvirto pagrindo. Jei pagrindas nepakankamai tvirtas, reikia naudoti apkrovas paskirstančias pakišas (1 pav.) 1 pav. Apkrovas paskirstančios pakišos iš pastolių storlenčių. 2.2.2 Atraminės plokštės, atraminės plokštės su sraigtais Po kiekvienu pastolių statramsčiu reikia dėti atraminę plokštę arba atraminę plokštę su sraigtu (1 pav.). Atraminių plokščių sraigtus galima išsukti ne daugiau kaip iki 20 cm. Laikantis 2.5.8 skirsnyje „Ilgesni atraminių plokščių sraigtai“ pateiktų sąlygų (20 pav.), juos galima išsukti iki 50 cm. |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 3 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.2.3 Kompensacinis rėmas Jei statoma nuožulniame plote, yra aukščio perkryčių ar reikalingas tam tikras lygmens aukštis, reikia įmontuoti kompensacinį rėmą (2 pav.). SL70 kompensacinių rėmų aukštis yra 0,50 m, 1,00 m ir 1,50 m. Aukščių skirtumus iki 0,50 m galima kompensuoti atraminių plokščių sraigtais (plg. 2.2.2). 2 pav. Kompensacinis rėmas 2.2.4 Vertikalusis rėmas, praėjimo rėmas Ant atraminių plokščių ar atraminių plokščių su sraigtais numatytu atstumu nuo sienos vertikaliai pastatomi ir apsaugomi, kad nenukristų, vertikalieji arba praėjimo rėmai (3 pav.). 3 pav. Pirmosios pastolių sekcijos surinkimas |

| 4 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.2.5 Sustiprinimas su spyriais Kaip išilginis sustiprinimas išorinėje pastolių SL70 pusėje montuojamas vertikalusis spyrys. Tam, prieš užmaunant rėmą, ant atraminės plokštės sraigto arba SL atraminės plokštės reikia užstumti apatinį įstrižinį tvirtinimo elementą. Tada spyrys įkabinamas į išorėje esančius apverčiamuosius kaiščius. Tam iš pusėje su dvigubomis kiaurymėmis reikia naudoti vidinę (tik kartu su apatiniu įstrižiniu tvirtinimo elementu). Kad įstrižai veikiančios jėgos būtų paskirstytos dviems atramos taškams, apatinio įstrižinio tvirtinimo elemento aukštyje šioje sekcijoje reikia uždėti galinę aptvarą. 4 pav. Pirmosios pastolių sekcijos užbaigimas 2.2.6 Paklotų įdėjimas Leidžiama naudoti tik SL sistemos paklotus. Kiekvienoje sekcijoje reikia įdėti du 32 cm pločio paklotus (medinius, plieninius, aliumininius) arba vieną 64 cm pločio aliumininę plokštę su faneros paklotu. Jie horizontalioje padėtyje prie uždėjimo skląsčių tvirtinamos žvaigždėtaisiais varžtais ir taip stabilizuoja pastolius tiek stačiakampiai, tiek lygiagrečiai fasadui. 2.2.7 Ištiesinimas Pirmąją pastolių sekciją reikia išlyginti horizontalia bei vertikalia kryptimis ir patikrinti atstumą iki sienos. |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 5 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.3 Tolimesnių pastolių sekcijų surinkimas 2.3.1 Normali sekcija Kitos pastolių sekcijos surenkamos taip pat, kaip aprašyta ankstesniame skirsnyje. Išilginis sustiprinimas su spyriais turi būti montuojamas pagal atitinkamą konstrukcijos variantą (2.5 skirsnis), kaip taisyklė tai yra vienas spyrys kas penktoje sekcijoje (5 pav.). Įmontuoti vertikalieji spyriai automatiškai išlygina universaliuosius pastolius SL70 vertikalia kryptimi. 5 pav. Išilginių sutvirtinimų su spyriais įmontavimas |

| 6 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.3.2 Kampų formavimas Kampai gali būti formuojami dviem būdais. Pirmuoju galimu būdu vienos krypties skersinė pusė yra ties kitos krypties išilgine puse (6 pav.). Tam abu šalia vienas kito stovinčius statramsčius reikia sujungti sukamosiomis sąvaržomis: dvi turi jungti apatinį rėmą, o aukščiau jos turi būti dedamos ne rečiau kaip kas 4 metrus netoli susikirtimo taškų. Vienos statramsčio atraminės plokštės arba atraminės plokštės su sraigtu galima nedėti. 6 pav. Kampo formavimas (1 variantas) Antruoju galimu būdu yra statomas 0,74 m trumpasis segmentas, atitinkantis SL70 plotį. Į skersinį pastolį reikia įmontuoti pakylos skerses, ant kurių dedamos grindys (7 pav.). Kad atstumas iki abiejų sienų būtų vienodas, patariama pastolius pradėti surinkinėti nuo kampo. Šis variantas ypatingai tinkamas vidiniams kampams. 7 pav. Kampo formavimas (2 variantas) Kai stačiu kampu susieinantys pastoliai sujungiami teisingai, jų papildomai tvirtinti prie pastato kampo nereikia. Tačiau abi gretimas rėmų eiles reikia tvirtinti prie pastato pagal pasirinktą konstrukcijos variantą kaip kraštinį rėmą (2.5 skirsnis). |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 7 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.3.3 Pastolių lipynės Prieš pradedant dirbti ant pirmojo pastolių lygmens reikia sumontuoti pastolių lipynę. SL70 pastoliuose tai yra vidinė praėja su kopėčiomis, kurią sudaro pasirinktinai aliumininiai liukai su integruotomis kopėčiomis arba horizontalūs plieniniai rėmai (plieninis tinklas) su nepritvirtintu mediniu paklotu su atveriamu dangčiu bei atskiromis plieninėms kopėčiomis. Pakloto plokštes reikia uždėti taip, kad kopėčios atitinkamoje sekcijoje būtų pakaitomis kairėje ir dešinėje pusėje (8 pav.). 8 pav. Vidinė praėja su kopėčiomis |

| 8 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.4 Tolesnių pastolių lygmenų surinkimas Pastolių surinkimo darbus reikia atlikti taip, kad būtų kuo mažesnis pavojus nukristi. 2.4.1 Pastolių dalių gabenimas 2.4.1.1 Surenkant ir išrenkant pastolius, kurių pastolių segmentų aukštis yra didesnis nei 8 m (pakloto aukštis virš pagrindo, ant kurio statoma), reikia naudoti statybinius keltuvus. Prie statybinių keltuvų priskiriami ir rankiniai lyniniai trauktuvai. 2.4.1.2 Kitaip nei reikalaujama 2.4.1.1 skirsnyje, statybinių keltuvų galima nenaudoti, jeigu pastolių segmentų aukštis yra ne didesnis nei 14 m, o bendras išilginis pastolių plotis yra ne didesnis kaip 10 m. 2.4.1.3 Tuose pastolių segmentuose, kuriuose vertikalia kryptimi gabenama rankiniu būdu, turi būti sumontuotos aptvara ir tarpinis porankis. Šio rankinio gabenimo metu kiekviename pastolių lygmenyje turi būti bent po vieną asmenį (9 ir 10 pav.). 2.4.2 Vertikaliųjų rėmų montavimas I surinkimo variantas. Vertikalieji rėmai montuojami pradedant nuo to pastolių segmento, kuris yra toliausiai nuo pastolių dalių kėlimo vietos. Po to, pradedant nuo to pastolių segmento, ties kuriuo keliama, uždedamos aptvaros (9 pav.). 9 pav. I surinkimo variantas |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 9 psl. |
| --- | --- | --- |
| II surinkimo variantas. Vertikalieji rėmai montuojami pradedant nuo to pastolių segmento, ties kuriuo dalys keliamos. Aptvaros sumontuojamos tuojau pat po to, kai tik uždedami tam reikalingi rėmai (10 pav.). 10 pav. II surinkimo variantas 2.4.3 Paklotai Paklotai dedami, kaip nurodyta 2.2.6 skirsnyje. 2.4.4 Sustiprinimas su spyriais Sustiprinimą su spyriais (vertikaliuosius spyrius) reikia montuoti pagal atitinkamo pasirinkto konstrukcijos varianto atvaizdą (2.5 skirsnis) kartu su pastolių surinkimu. Jie yra užstumiami ant išorinėje pusėje esančių apverčiamųjų kaiščių. Tam pusėje su dviguba kiauryme reikia naudoti išorinę. 2.4.5 Šoninės apsaugos papildymas Visuose pastolių lygmenyse, kurie yra naudojami ne tik pastoliams surinkti, reikia uždėti trūkstamas aptvaras ar dvigubas aptvaras ir borto lentas bei sumontuoti pilną šoninę apsaugą universaliųjų pastolių SL70 galinėse pusėse. Aptvaros ir dvigubos aptvaros užstumiamos ant vidinių atverčiamųjų kaiščių, borto lentų galiniai apkaustai užmaunami ant jiems skirtų kaiščių taip, kad viršutinis lentų kraštas būtų vienoje linijoje. Galinės pusės aptvaras prie vidinio statramsčio reikia pritvirtinti pusine sąvarža ir užmauti ant išorinio statramsčio atverčiamojo kaiščio. |

| 10 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Aukščiausiame lygmenyje šoninę apsaugą sudaro aptvaros stulpas su atrama su paklotą fiksuojančiu skersiniu ar paprastas aptvaros stulpas.Tokiu atveju reikia dėti viršutinį pakloto fiksatorių. Galinėse pusėse reikia naudoti aptvaros rėmą su integruotu tarpiniu porankiu bei borto lenta. 2.4.6 Inkaravimas (inkarų išdėstymas ir inkarus veikiančios jėgos) Tvirtinimo inkarų išdėstymas ir atitinkamos tvirtinimo inkarus veikiančios jėgos normaliems pastoliams nurodytos 1 lentelėje. Nurodomos lemiamos inkarus veikiančios jėgos + 20 m aukštyje (eksploatacinės apkrovos). Žemesniuose lygmenyse jos mažesnės ne daugiau kaip 10%, todėl atskirai nenurodytos. Papildomos tvirtinimo priemonės naudojant papildomas konstrukcines dalis ir jėgos, kurias reikia atsverti, nurodytos prie konstrukcijų variantų (2.5 skirsnis). Inkaruoti reikia kartu, surenkant pastolius. Kaip tvirtinimo priemones reikia naudoti ne mažesnio kaip 12 mm skersmens varžtus arba lygiavertes konstrukcijas. Inkarų išdėstymas Aptaisai Sekcijos ilgis Uždaras fasadas Atviras fasadas F┴ FII F┴ FII 8 m perslenkant ar 4 m kas antroje rėmų eilėje Nėra 2,50 m 1,1 kN 2,5 kN 3,5 kN 2,5 kN 3,00 m 1,5 kN 2,5 kN 4,0 kN 2,5 kN Tinklas 2,50 m 2,3 kN 1,7 kN - - 3,00 m 2,7 kN 2,0 kN - - 4 m ar 4 m perslenkant Nėra 2,50 m 0,6 kN 2,5 kN 1,8 kN 2,5 kN 3,00 m 0,7 kN 2,5 kN 20 kN 2,5 kN Tinklas 2,50 m 1,2 kN 1,7 kN 3,5 kN 2,5 kN 3,00 m 1,4 kN 2,0 kN 4,2 kN 2,8 kN Plėvė 2,50 m 2,6 kN 4,0 kN - - 3,00 m 3,1 kN 4,4 kN - - 2 m Plėvė 2,50 m 1,3 kN 2,0 kN 4,4 kN 2,0 kN 3,00 m 1,5 kN 2,2 kN 5,2 kN 2,2 kN 1 lentelė. Inkarus veikiančios jėgos normalioje srityje Aptaisų su plėve variantuose pateikiamos tempimo jėgos. Būtina atkreipti dėmesį į aprašymą 2.5.7 skirsnyje. Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 11 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.4.7 Pastolių laikikliai 2.4.7.1 Trumpieji pastolių laikikliai (11 pav.) tvirtinami tik prie vidinio SL70 rėmo statramsčio. Jie inkaravimo jėgų yra veikiami statmenai pastato fasadui. 11 pav. Trumpieji pastolių laikikliai 2.4.7.2 Ilgieji pastolių laikikliai (12 pav.) tvirtinami prie vidinio ir išorinio SL70 rėmo statramsčių. Juos inkaravimo jėgos veikia statmenai ir lygiagrečiai pastato fasadui. Vietoj jų galima naudoti pastolių laikiklius su šakute, kuri apgaubia atramos skląstį. 12 pav. Ilgasis pastolių laikiklis |

| 12 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4.7.3 Trikampiai laikikliai (13 pav.) tvirtinami taip pat tik prie vidinio SL70 rėmo statramsčio. Juos inkaravimo jėgos veikia statmenai ir lygiagrečiai pastato fasadui, juos reikia montuoti FII jėgoms kompensuoti, kai pastolių atstumas iki pastato yra didesnis. Kai pastolių laikikliai išdėstyti taip, kaip parodyta 13 paveiksle, žiedinius varžtus veikia ½ F┴ * √2 bei ½ FII * √2 jėga. 13 pav. Trikampis laikiklis Pastolių laikiklius reikia jungti netoli sankirtos taškų (statramsčio su paklotu). Kaip jungtis naudojama standartinė 48*48 sąvarža su galiojančiu patikros ženklu arba pagal DIN EN 74. Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 13 psl. |
| --- | --- | --- |
| 2.4.8 Pastolių inkaravimas Pastoliai turi būti inkaruojami laikantis „Darbo saugos ir sveikatos apsaugos taisyklių surenkant pastolius. Sisteminiai pastoliai (rėminiai ir moduliniai pastoliai)“ 7.6.2 ir 7.6.3 skirsnių reikalavimų (ZH 1/543.1). 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

| 14 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5 Konstrukcijų variantai ir papildomų konstrukcinių dalių įmontavimas 2.5.1 Bendroji dalis Šiame skirsnyje aprašytos įvairios universaliųjų pastolių SL70 inkarų išdėstymo galimybės. Jos priklauso nuo fasado pralaidumo vėjui bei, jei yra, aptaisų rūšies. Kraštinį rėmą visada reikia tvirtinti ne rečiau kaip kas 4 m. Visos nurodytos atramas ir inkarus veikiančios jėgos yra eksploatacinės apkrovos. Standartinėje konstrukcijoje „uždaras“ fasadas reiškia, kad jame nėra jokių angų, tuo tarpu „atvirame fasade“ iki 60% fasado ploto gali sudaryti angos. Aptaisams iš tinklo reikalinga aerodinaminė ekspertizė. 17 ir 18 pav. pavaizduotiems variantams vėjo apkrova apskaičiuota pagal jėgos koeficientus Cfx = 0,6 ir Cfy = 0,2. Be to, aprašytos ir specialiosios priemonės, kai montuojamos papildomos konstrukcinės dalys (praėjimo rėmai, perdangos sijos, platinimo gembės, apsauginis stogas ir stogo gaudomieji pastoliai). Pastolių statramsčius, priklausomai nuo komplektacijos ir konstrukcinio aukščio, eksploatacijos metu veikia 2 lentelėje nurodytos atraminės jėgos. Atsižvelgta į medinių grindų svorį. Statramstis Komplektacija Sekcijos ilgis h = 24 m h = 16 m h = 8 m Vidinis jokios 2,50 m 6,7 kN 5,3 kN 3,8 kN 3,00 m 7,7 kN 6,1 kN 4,5 kN Gembė 32 kiekviename aukšte 2,50 m 12,4 kN 9,7 kN 7,3 kN 3,00 m 14,5 kN 11,6 kN 8,7 kN Išorinis Jokios (apsauginės sienelės stulpas ant rėmo) 2,50 m 9,4 kN 7,2 kN 5,1 kN 3,00 m 10,5 kN 8,4 kN 6,0 kN Apsauginis stogas 2,50 m 10,1 kN 8,0 kN 5,8 kN 3,00 m 11,8 kN 9,3 kN 6,9 kN Apsauginės sienelės stulpas ant gembės 74 2,50 m 14,3 kN 12,1 kN 10,0 kN 3,00 m 16,7 kN 14,3 kN 11,8 kN 2 lentelė. Atramas veikiančios jėgos Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 15 psl. |
| --- | --- | --- |
| 2.5.2 Inkarų išdėstymas 8 m perslenkant (14 pav.) gali būti naudojamas su natūralaus medžio paklotais (medinėmis grindimis), plieniniais paklotais (plieninėmis grindimis) ir aliumininiais paklotais (aliumininės grindys ir seni modeliai) prie uždaro fasado be jokių papildomų priemonių. Prie atviro fasado +4 m aukštyje reikia tvirtinti kiekvieną rėmų eilę 1), be to, reikia naudoti natūralaus medžio arba plieninius paklotus. Vertikalieji spyriai turi būti montuojami kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. 3,00 m su vidine gembe sekcijoms ± 0 iki +2 m kas 5-oje sekcijoje reikia įmontuoti papildomą spyrį 2). 14 pav. Inkarų išdėstymas 8 m perslenkant Apsauginio stogo ir stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.13 ir 2.5.14. I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) |

| 16 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5.3 Inkarų išdėstymas 4 m (15 pav.) gali būti naudojamas su aliumininėmis plokštėmis su faneros paklotu bei su natūralaus medžio, plieniniais ir aliumininiais paklotais tiek prie uždaro, tiek ir prie atviro fasado. Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. 3,00 m aliumininiams paklotams ± 0 iki +2 m kas 5-oje sekcijoje reikia įmontuoti papildomą spyrį 1). 15 pav. Inkarų išdėstymas 4 m Apsauginio stogo ir stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.13 ir 2.5.14. I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 17 psl. |
| --- | --- | --- |
| 2.5.4 Inkarų išdėstymas 4 m kas antroje rėmų eilėje (16 pav.) gali būti naudojamas su natūralaus medžio, plieniniais ir aliumininiais paklotais prie uždaro fasado. Prie atviro fasado +4 m aukštyje reikia tvirtinti kiekvieną rėmų eilę 1) ir naudoti natūralaus medžio arba plieninius paklotus. Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. Naudojant tokį inkarų išdėstymą stogo gaudomųjų pastolių ir apsauginio stogo uždėti negalima. 16 pav. Inkarų išdėstymas 4 m kas antroje rėmų eilėje I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

| 18 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5.5 Jei naudojami tinklo aptaisai prie uždaro fasado (17 pav.) ir natūralaus medžio bei plieniniai paklotai, inkarus galima išdėstyti kas 8 m perslenkant. 3,00 m sekcijoms +4 m aukštyje reikia tvirtinti kiekvieną sankirtos tašką1). Jei naudojamos aliumininės plokštės arba aliumininiai paklotai, reikia tvirtinti kiekvieną rėmų eilę kas 4,0 m (plg. 15 pav.). Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. 3,00 m ilgio segmentams su vidine gembe ± 0 iki +4 m kas 5-oje sekcijoje reikia įmontuoti papildomą spyrį 2). 17 pav. Tinklo aptaisas prie uždaro fasado Apsauginio stogo ir stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.13 ir 2.5.14. I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 19 psl. |
| --- | --- | --- |
| 2.5.6 Jei naudojami tinklo aptaisai prie atviro fasado (18 pav.) visiems paklotams leidžiama naudoti inkarų išdėstymą 4 m. Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. Nuo ± 0 iki +4 m kas 5-oje sekcijoje reikia įmontuoti papildomą spyrį 1). Apatiniame rėme reikalingas skersinis spyrys. Tai gali būti plettac konstrukcinė dalis (su prisukta pusine sąvarža) arba sukamąja sąvarža prijungtas Ø 48,3 mm pastolių vamzdis. 18 pav. Tinklo aptaisas prie atviro fasado Apsauginio stogo ir stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.13 ir 2.5.14. I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) |

| 20 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5.7 Jei naudojami plėvės aptaisai (19 pav.), prie atviro fasado visiems paklotams leidžiama naudoti inkarų išdėstymą 2 m. Prie uždaro fasado kas antra inkaravimo vieta gali būti suformuota tik atspari spaudimui (a = 4 m; jei naudojamos vidinės gembės - a = 4 m perslenkant). Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. 19 pav. Pastoliai su plėvės aptaisu Stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.14. I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 21 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.8 Ilgesni atraminių plokščių sraigtai Iki 20 cm atraminių plokščių sraigtus galima išsukti be apribojimų (žr. 2.2.2). Laikantis toliau pateikiamų nurodymų 50 cm ilgio atraminių plokščių sraigtus galima išsukti iki 35 cm, o 66 cm ilgio - iki 50 cm 1). 20 pav. atvaizduotas inkarų išdėstymas (8 m perslenkant, +4 m kiekviena rėmų eilė) gali būti naudojamas su natūralaus medžio ir plieniniais paklotais bei tiek prie uždaro, tiek prie atviro fasado. Kai naudojamos aliumininės plokštės arba aliumininiai paklotai, reikia tvirtinti kiekvieną eilę kas 4,0 m (plg. 15 pav.). Inkaravimo jėgos nurodytos 1 lentelėje. Apsauginės sienelės stulpus leidžiama montuoti tik ant vertikaliųjų rėmų 2). Jeigu 2,50 m ilgio sekcijoje atraminės plokštės sraigtas išsuktas ne daugiau kaip per 35 cm, juos galima išdėstyti ir ant gembės 74. Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. Nuo ± 0 iki +4 m kas 5-oje sekcijoje reikia įmontuoti papildomą spyrį 3). 20 pav. Ilgesnių atraminių plokščių sraigtų naudojimas Apsauginio stogo ir stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.13 ir 2.5.14. (Paveikslo paaiškinimus žr. 22 psl.). |

| 22 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.9 Praėjimo rėmas Vidinis praėjimo rėmo plotis yra 1,75 m, o vidinis aukštis - 2,00 m plius išsuktas sraigtas. Konstrukcinis aukštis yra 2,40 m. Jie sukonstruoti taip, kad iš fasado pusės ant jų galima mauti SL70 rėmus. Ant trečiosios vamzdinės jungties vietoj to galima dėti SL100 rėmą. Čia uždedami paklotai sudaro apsauginį stogą ir yra užfiksuoti atitinkamais nukėlimo fiksatoriais. 1 inkarų išdėstymas (8 m perslenkant, +4 m kiekvienoje rėmų eilėje, 21 pav.) taikomas tiek prie uždaro, tiek prie atviro fasado, kai naudojami natūralaus medžio arba plieniniai paklotai, o sekcijos ilgis yra iki 2,50 m. Vidinės gembės draudžiamos. Iki 2,50 m segmentams prie uždaro fasado +4 m aukštyje galima kas antrą tvirtinimo tašką praleisti 1). Kai naudojamos aliumininės plokštės ir aliumininiai paklotai, kiekvieną rėmų eilę reikia įtvirtinti kas 4,0 m (plg. 15 pav.). Inkaravimo jėgos nurodytos 1 lentelėje. Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. +2,40 m aukštyje prijungiama prie statramsčio sukamąja sąvarža. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. Apkrovos paskirstymui prie praėjimo rėmo kaip galinės aptvaros montuojamos apatinės ir viršutinės rėmsijos. 3,00 m ilgio sekcijose apsauginės sienelės stulpus leidžiama montuoti tik ant vertikaliųjų rėmų. 2). Stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.14. 21 pav. Praėjimo rėmai, 1 inkarų išdėstymas |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 23 psl. |
| --- | --- | --- |
| 2 inkarų išdėstymas (8 m perslenkant, pirma inkarų eilė +2 m, +6 m pritvirtinta kiekviena rėmų eilė, 22 pav.) taikomas tiek prie uždaro, tiek prie atviro fasado, kai naudojami natūralaus medžio arba plieniniai paklotai ir vidinės gembės. Prie atviro fasado su 3,00 m ilgio segmentais taikoma ir tada, kai vidinių gembių nėra. Kai naudojamos aliumininės plokštės ir aliumininiai paklotai, kiekvieną rėmų eilę reikia įtvirtinti kas 4,0 m (plg. 15 pav.). Inkaravimo jėgos nurodytos 1 lentelėje. Vertikalieji spyriai reikalingi kas 5-oje sekcijoje. +2,40 m aukštyje prijungiama prie statramsčio sukamąja sąvarža. Juos galima išdėstyti iš eilės arba kaip bokštą. Praėjimo rėmui viduje reikalingas papildomas spyrys 1). Apkrovos paskirstymui prie praėjimo rėmo kaip galinės aptvaros montuojamos apatinės ir viršutinės rėmsijos. Viduje viršuje jos turi būti išdėstytos iš eilės. 3,00 m ilgio sekcijose apsauginės sienelės stulpus leidžiama montuoti tik ant vertikaliųjų rėmų. 2). Stogo gaudomųjų pastolių inkaravimą žr. 2.5.14. 22 pav. Praėjimo rėmai, 2 inkarų išdėstymas I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) |

| 24 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 23 pav. Praėjimo rėmai, detalus vaizdas Po pastato pusėje esančiais statramsčiais, priklausomai nuo bendro pastolių aukščio ir leidžiamos pasirinktojo inkarų išdėstymo komplektacijos, atramas eksploatacijos metu veikia 3 lentelėje nurodytos jėgos. Atsižvelgta į medinių grindų svorį. Sekcijos ilgis Vidinė gembė h = 24 m h = 16 m h = 8 m 2,50 m Be 15,3 kN 12,6 kN 10,0 kN 2,50 m Su 21,0 kN 17,2 kN 13,4 kN 3,00 m Be 14,3 kN 11,3 kN 8,3 kN 3,00 m Su 21,1 kN 16,8 kN 12,4 kN 3 lentelė. Po vidiniais statramsčiais susidarančios jėgos |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 25 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.10 Praplatinimo gembės Gembė 32 Gembė 32 yra vidinė gembė vienai storlentei. Ji, laikantis atitinkamos konstrukcijos varianto inkarų išdėstymo, gali būti tvirtinama visuose lygmenyse. Su integruotu paklotų fiksatoriumi. Gembė 64 Gembė 64 yra vidinė gembė dviems storlentėms. Priekinės vamzdžių jungės atstumas iki statramsčio atitinka pastolių SL70 plotį. Ji gali būti išdėstoma viename lygmenyje. Tas ir po ja esantis lygmuo privalo būti inkaruojami. Gembės aukštyje kas antrame inkaravimo taške turi būti naudojamas trikampis laikiklis (13 pav.), po ja esančiame lygmenyje užtenka trumpojo laikiklio (11pav.) prie kiekvieno statramsčio. Inkaravimo jėgos nurodytos 1 lentelėje. Kaip viršutinį galinį elementą reikia sumontuoti atitinkamą paklotų fiksatorių. 24 pav. Gembė 64 Gembė 74 Gembė 74 yra išorinė gembė dviems storlentėms. Joje yra dvi vamzdžių jungės, kurių atstumas viena nuo kitos atitinka SL70 plotį, taigi yra sukonstruota taip, kad paklotai paguldomi prieš įstrižinius atverčiamuosius kaiščius.Dėl to tarp pastolių pakloto ir gembės pakloto susidarantį plyšį reikia uždengti plienine perėjimo plokšte. Gembė gali būti išdėstoma viename lygmenyje. Inkaravimui taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir gembei 64. Paklotai fiksuojami taip pat, kaip ir aukščiausio pastolių lygmens rėmų paklotai. |

| 26 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.11 Perdengimo sija Perdengimo sijos paremia SL70 rėmų eilę. Jos paprastai montuojamos +4 m aukštyje (25 pav.). Tada jos guli karkaso vamzdžių lygmenyje ir yra tvirtinamos taip, kad vidurinės vamzdžių jungės būtų vienodame aukštyje su rėmo jungėmis. Paklotams padėti viduryje prie tarp vamzdžio reikia sumontuoti skersę tarpiniams aukščiams. 25 pav. Perdengimo sija Perdengimo sijai sustandinti ją reikia inkaruoti galiniuose taškuose, sekcijos viduryje bei ketvirtadalio taškuose viršutinių juostų aukštyje 1). Galiniuose ir ketvirtadalio taškuose reikia naudoti ilguosius laikiklius (12 pav.). Vietoj inkaravimo tarp galinių padėčių galima viršutiniosios juostos lygmenyje taip uždėti horizontalųjį ryšį, kad šis sustandintų ketvirtadalio taškus ir sekcijos vidurį. Pastoliai inkaruojami pagal pasirinkto varianto brėžinį, apsauginis stogas ir stogo gaudomieji pastoliai pagal 2.5.13 ir 2.5.14. |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 27 psl. |
| --- | --- | --- |
| 26 pav. Horizontalusis perdengimo sijos ryšys Apatinius dedamuosius rėmus reikia sustandinti skersiniu spyriu 2) (alternatyva - vamzdis su sukamąja sąvarža). Apsauginės sienelės stulpus 3,00 m sekcijose leidžiama dėti tik ant vertikaliųjų rėmų. Pastolių tvirtinimo taškai ir vertikalieji spyriai išdėstomi pagal pasirinktą konstrukcijos variantą. Iki perdengimo sijos aukščio kiekviename lygmenyje reikalingas papildomas spyrys 3). Priklausomai nuo bendrojo pastolių aukščio ir pasirinktam sekcijų ilgiui leidžiamos komplektacijos po dedamaisiais rėmais eksploatacijos metu statramsčius veikia 4 lentelėje nurodytos jėgos. Atsižvelgta į medinių grindų svorį. Sekcijos ilgis Statramstis h = 24 m h = 16 m h = 8 m 2,50 m Vidinis 18,3 kN 14,5 kN 10,7 kN 2,50 m Išorinis 23,1 kN 19,9 kN 16,7 kN 3,00 m Vidinis 21,4 kN 17,0 kN 12,6 kN 3,00 m Išorinis 18,3 kN 14,6 kN 10,9 kN 4 lentelė. Atraminės jėgos po perdengimo sija 2.5.12 Praėja su kopėčiomis Praėja su kopėčiomis montuojama pagal 2.3.3. Čia SL70 rėmus reikia įtvirtinti kas 4 m (žr. 2.5.3). Apatinėms kopėčioms pastatyti atitinkamoje sekcijoje iš abiejų pusių reikia įdėti grindų skerses ir uždengti mediniais, plieniniais arba aliumininiais paklotais ar aliumininėmis plokštėmis. Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D |

| 28 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.13 Apsauginis stogas Apsauginį stogą sudaro gembė 74 su užmauta apsauginio stogo užmova. Ši yra skirta dviems nuožulniai gulintiems paklotams uždėti, kuriuos laiko atitinkamai suformuotas nukėlimo fiksatorius. Plyšį tarp pastolių paklotų ir gembės paklotų reikia uždengti plienine perėjimo plokšte. Ant apsauginio stogo negalima laikyti medžiagų. Todėl nuo pastolių paklotų jį reikia atskirti aptvara 1). Apsauginį stogą galima dėti išorinėje SL70 pastolių pusėje bet kokiame aukštyje. Tame lygmenyje inkaruoti reikia kiekvieną rėmą, be to, kas antrame taške turi būti naudojamas ilgasis laikiklis (12 pav.) arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampis laikiklis (13 pav.). Vietoj trikampių laikiklių galima kiekviename taške dėti ilgąjį laikiklį. Inkaravimo jėgos: F┴ = 1,8 kN (prie uždaro fasado) F┴ = 4,0 kN (prie atviro fasado) FII = 2,2 kN (abejais atvejais) 27 pav. Apsauginis stogas |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 29 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.14 Stogo gaudomieji pastoliai Stogo gaudomuosius pastolius sudaro apsauginės sienelės stulpai ir apsauginė sienelė. Apsauginės sienelės stulpais užbaigiami pastoliai, dedant juos, priklausomai nuo stogo karnizo atbrailos dydžio, ant SL70 vertikaliojo rėmo, stogo gaudomojo rėmo arba gembės 74 (28 pav.). Ant vertikaliojo rėmo ir gembės reikia naudoti SL70 statinio ilgio apsauginės sienelės stulpus, o ant stogo gaudomojo rėmo - SL100 statinio ilgio apsauginės sienelės stulpus. Prie gembės 74 dar reikia papildomai tvirtinti gembės pasparą. Prie stogo gaudomųjų rėmų vertikalieji spyriai viršuje tvirtinami sukamąja sąvarža. Apsauginė sienelė turi būti ne arčiau kaip per 0,70 m nuo stogo karnizo. Kai apsauginės sienelės aukštis yra 2,00 m, stogo gaudomųjų pastolių pakloto atstumas iki karnizo atbrailos turi būti ne mažesnis kaip 1,20 m (28 pav.). 28 pav. Stogo gaudomieji pastoliai Pačiame viršutiniame lygmenyje reikia inkaruoti kiekvieną SL70 rėmą, be to, kas antrame taške turi būti naudojamas ilgasis laikiklis (12 pav.) arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampis laikiklis (13 pav.). Vietoj trikampių laikiklių galima kiekviename taške dėti ilgąjį laikiklį. 3,00 m ilgio sekcijoms su apsauginės sienelės stulpais ant gembės reikia inkaruoti ir po jomis esantį lygmenį. Pakanka trumpųjų pastolių laikiklių (11 pav.) prie kiekvieno SL70 rėmo. Čia traukiamosios inkaravimo jėgos yra mažesnės nei 0,5 kN. Dėl inkaravimo taškų A ir B žr. 5 lentelę. Galima dėti visų rūšių paklotus. Tik, jei naudojami 3,00 m natūralaus medžio paklotai, leidžiama naudoti tik MS10 klasės modelį. |

| 30 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D Sekcijos ilgis Aptaisai A┴ B┴ AII/BII 2,50 m Nėra 2,6 kN 2,0 kN 2,5 kN 3,00 m 3,3 kN 2,3 kN 2,5 kN 2,50 m Tinklas 3,5 kN 2,8 kN 2,5 kN 3,00 m 3,9 kN 3,4 kN 2,6 kN 2,50 m Plėvė 3,9 kN 3,3 kN 3,2 kN 3,00 m 5,4 kN 4,0 kN 3,4 kN 5 lentelė. Stogo gaudomųjų pastolių inkaravimo jėgos Apsauginė sienelė sudaryta pasirinktinai iš dviejų vienos virš kitų įkabintų grotų arba gaudomojo tinklo pagal DIN 32767, kurio akių dydis ne didesnis kaip 10 cm. Gaudomasis tinklas tvirtinamas prie galinių aptvarų, kurie dedami ant žemiausio ir aukščiausio apsauginės sienelės stulpo atverčiamojo kaiščio, jį arba akis po akies užveriant ant šiųjų, arba pritvirtinant diržinėmis sagtimis (29 pav.). Diržinių sagčių gamintojas privalo pateikti įrodymą, kad jų laikomoji galia yra pakankama naudojimui stogo gaudomųjų pastolių apsauginėje sienelėje. 29 pav. Apsauginė sienelė su tinklais. |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 31 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 2.5.15 Pastolių dalių apsauga nuo nukėlimo Paklotus nuo nukėlimo saugo apatinis virš jų esančio vertikaliojo rėmo skersinis skląstis. Pačiame viršutiniame aukšte šią funkciją atlieka aptvaros stulpo atramos skersinis arba, jei naudojami paprasti aptvaros stulpai, viršutinis pakloto fiksatorius. Prie gembių ir praėjimo rėmų bei apsauginio stogo ir stogo gaudomųjų pastolių yra atitinkami paklotų fiksatoriai. Standartiniame modelyje SL70 rėmų atspariai tempimui jungti tarpusavyje statikos sumetimais nereikia, tačiau, jei pageidaujama, juos galima per statramsčių kiaurymes sujungti skląstiniais kištukais arba M10 šešiabriauniais varžtais. 30 pav. Apsauga nuo nukėlimo |

| 32 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas 2.5.16 Virš paskutiniojo inkaravimo laisvai stovinčios pastolių dalys Reikalingas inkarų išdėstymas 4 m (31 pav.). Iki priešpaskutiniosios inkarų eilės galioja 2.5.3 nuorodos (15 pav.). Paskutiniojoje inkarų eilėje kas antrą SL70 rėmą reikia tvirtinti ilgaisiais pastolių laikikliais (12 pav.) arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiais pastolių laikikliais (13 pav.). Jei naudojami natūralaus medžio arba plieniniai paklotai ar aliumininės plokštės ir nėra vidinių gembių, ilguosius pastolių laikiklius užtenka dėti tik kas trečiame taške. Šiame lygmenyje reikia kompensuoti tokias maksimalias inkaravimo jėgas: F┴ = 3,1 kN ir FII = 2,7 kN Atspari tempimui į viršų kyšančių rėmų jungtis SL70 pastoliuose nereikalinga, tačiau standinimo sumetimais rekomenduotina (29 pav.). Apsauginio stogo inkaravimą žr. 2.5.13. 31 pav. Virš paskutiniojo inkaravimo laisvai stovinčios pastolių dalys I - sekcijos ilgis (3,00 m, 2,50 m, 2, 00 m, 1,50 m) ( - trumpasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.1 (11 pav.) ( - ilgasis pastolių laikiklis pagal 2.4.7.2 (12 pav.) - arba, jei naudojamos vidinės gembės, trikampiai laikikliai pagal 2.4.7.3 (13 pav.) |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 33 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D 3 Universaliųjų pastolių SL70 išardymas Pastoliai ardomi atvirkštine tvarka, kaip tai nurodyta nuo 2.1 iki 2.5 skirsnio. 4 Universaliųjų pastolių SL70 naudojimas Universaliuosius pastolius SL70 galima naudoti kaip 3 grupės pastolius pagal taisyklių „Darbo saugos ir sveikatos apsaugos taisyklės. Sisteminiai pastoliai (rėminiai ir montažiniai pastoliai) (ZH 1/543.1)“ reikalavimus. |

| 34 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcinių dalių apžvalga Pagrindinės dalys Poz. Pavadinimas Svoris (kg) Priedas A, psl. Atvaizdas 1 Vertikalieji rėmai A H = 2,00 m H = 1,50 m H = 1,00 m H = 0,50 m 20,0 16,4 12,4 8,8 1 2 2 Vertikalieji rėmai A (senas modelis) 3 3 Vertikalieji rėmai B (senas modelis) 4 4 Atraminė plokštė su sraigtu 0,35 m 0,50 m 0,66 m 3,4 4,1 4,7 5 5 Atraminė plokštė su sraigtu (senas modelis) 6 6 7 Atraminė plokštė Atraminė plokštė SL 1,6 2,3 7 7 8 Vertikalusis spyrys 1,50*2,00 m 2,00*2,00 m 2,50*2,00 m 3,00*2,00 m 1,50*1,50 m 2,50*1,50 m 3,00*1,50 m 1,50*1,00 m 2,00*1,00 m 2,50*1,00 m 3,00*1,00 m 7,6 8,6 9,7 10,9 6,5 8,9 10,2 5,5 6,8 8,2 9,6 8 9 Vertikalusis spyrys (senas modelis) 9 10 Apatinis įstrižinis tvirtinimo elementas 0,7 5 Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 35 psl. |
| --- | --- | --- |
| Pagrindinės dalys Poz. Pavadinimas Sv. (kg) Priedas A, psl. Atvaizdas 11 Natūralaus medžio paklotai L = 0,74 m L = 1,06 m L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 6,8 9,8 13,8 18,4 23,0 27,7 10, 11a 12 Natūralaus medžio paklotai A (senas modelis) 12 13 Natūralaus medžio paklotai B (senas modelis) 13 14 Plieniniai paklotai L = 0,74 m L = 1,06 m L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 7,0 9,9 13,9 17,8 20,6 24,4 14a 15 Aliumininiai paklotai su aliumininiais galų aptaisais L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 7,7 10,2 12,6 15,1 15 16 Aliumininiai paklotai (senas modelis) 16 17 Aliumininės plokštės su faneros paklotu L = 0,74 m L = 1,06 m L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 5,9 8,3 11,6 14,8 18,1 21,4 17, 18 18 Pastolių laikikliai L = 0,40 m L = 0,50 m L = 1,10 m L = 1,30 m L = 1,50 m 1,7 2,1 4,3 5,0 5,7 19 19 Pastolių laikikliai su šakute 3,7 19 20 Pastolių laikikliai (senas modelis) 20 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

| 36 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D Šonų apsaugos dalys Poz. Pavadinimas Sv. (kg) Priedas A, psl. Atvaizdas 21 Aptvara L = 0,74 m L = 1,06 m L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 1,3 1,8 2,6 3,4 4,2 6,4 21 22 Aptvara (senas modelis) 09 23 Aptvaros stulpas Aptvaros stulpas su atrama SL70 SL100 4,9 6,0 6,6 22 22 24 Aptvaros stulpas (senas modelis) 32 25 Paklotų fiksatorius SL70 SL100 2,1 2,7 22 26 Dviguba aptvara L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 6,6 8,2 10,6 15,7 23 27 Dviguba aptvara (senas modelis) 24 28 Borto lenta L = 0,74 m L = 1,06 m L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 2,1 2,9 4,1 5,5 6,8 8,2 25 29 Borto lenta skersiniams galams 1,4 26 30 Borto lenta (senas modelis) 27 |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 37 psl. |
| --- | --- | --- |
| Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D Šonų apsaugos dalys Poz. Pavadinimas Sv. (kg) Priedas A, psl. Atvaizdas 31 Aptvara skersiniams galams 2,2 28 32 Dviguba aptvara skersiniams galams 3,9 28 33 Porankiai skersiniams galams (seni modeliai) 29 34 Aptvaros rėmas skersiniams galams SL70 SL100 14,4 17,2 30 35 Aptvaros rėmas skersiniams galams (seni modeliai) 31, 32 36 Apsauginė sienelė (apsauginės grotos) L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 14,5 18,0 21,5 25,0 33 37 Apsauginės sienelės stulpai (apsauginių grotų atramos) SL70 SL100 12,6 13,5 34 |

| 38 psl. | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas |  |
| --- | --- | --- |
| Papildomos konstrukcinės dalys Poz. Pavadinimas Sv. (kg) Priedas A, psl. Atvaizdas 38 Praplatinimo gembė 32 5,5 35 39 Gembė 32 (seni modeliai) 36, 37 40 Praplatinimo gembė 64 8,0 38 41 Paklotų fiksatorius gembei 64 2,7 38 42 Praplatinimo gembė 74 13,1 39 43 Gembės paspara gembei 74 8,3 40 44 Perėjimo plokštės gembei 74 L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 8,0 10,8 13,3 16,0 41 45 Apsauginio stogo užmova su nukėlimo fiksatoriumi 6,7 42 46 Perdengimo sijos L = 4,00 m L = 5,00 m L = 6,00 m 42,2 50,8 59,9 43 47 Skersė tarpiniams aukščiams 4,4 44a, 59 48 Pakylos skersė 4,6 44a, 59 49 Pakloto fiksatoriai skersėms SL70 3,3 45 50 Grindų skersė SL70 3,3 46 51 Skersinis spyrys vertikaliesiems rėmams 7,6 47 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

|  | Universalieji pastoliai SL 70 Surinkimo ir naudojimo vadovas | 39 psl. |
| --- | --- | --- |
| Papildomos konstrukcinės dalys Poz. Pavadinimas Sv. (kg) Priedas A, psl. Atvaizdas 52 Aliumininis liukas su faneros paklotu L = 2,50 m L = 3,00 m 23,0 26,0 48a, 48b, 49, 50 53 Plieniniai praėjos su kopėčiomis rėmai (plieninis tinklas) L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 14,7 17,1 21,7 24,5 51 54 Medinis paklotas su atveriamu dangčiu L = 1,50 m L = 2,00 m L = 2,50 m L = 3,00 m 16,9 22,1 27,2 32,4 52 55 Plieninės vidinės kopėčios 11,7 53 56 Plieniniai praėjos su kopėčiomis rėmai (senas modelis) 54 57 Praėjimo rėmai 70/100 38,0 55 58 Stogo gaudomieji rėmai 70/100 21,9 56 59 Sąvarža su atverčiamuoju kaiščiu 0,6 57 60 Skląstinis kištukas 0,1 58 61 Aliumininis liukas su aliumininiu paklotu L = 2,50 m L = 3,00 m 24,5 28,1 61, 62 63,50 1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas |

BG-PRÜFZERT

Bandymų ir sertifikavimo įstaiga

Specialioji statybos komisija

Pagrindinė verslo profesinių sąjungų [BG] asociacija

BG bandymų sertifikatas	98126

Sertifikato numeris

Sertifikato savininko
pavadinimas ir adresas:	plettac systems GmbH & Co.

(užsakovas)	plettac Platz 1, D-58840 Plettenberg

Gamintojo	1. plettac AG, adresas kaip aukščiau

pavadinimas ir adresas:	2. Stahl- und Maschinenbau STAM GmbH

Woschkower Weg 11, D-01983 Großräschen

Užsakovo ženklas:	Bandymų ir sertifikavimo įstaigos ženklas:	Išdavimo data:

W. Busch	622.22-pl1	1998-05-29

Gaminio pavadinimas:	Pastoliai

Tipas:	Universalieji plettac pastoliai SL70

Paskirtis:	Pagal surinkimo ir naudojimo vadovą

Bandymai atlikti	Pastolių, pastolių konstrukcinių dalių ir panašių į pastolius įtaisų

remiantis:	darbo saugos tikrinimo principai (GS-BAU-01) (1.1994)

DIN 4420-1 (12.1990)

Darbo saugos ir sveikatos apsaugos taisyklės. Sisteminiai pastoliai

(rėminiai ir montažiniai pastoliai) (ZH 1/543.1) (07.1997)

Pastabos:	Bandymų sertifikatas išduotas remiantis aukščiau nurodytomis
	taisyklėmis ir Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m.
	kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 su
	1997 m. liepos mėn.17 d. pakeitimais principais.

Patikrintas konstrukcinis pavyzdys atitinka šiuo metu Vokietijos Federacinėje Respublikoje galiojančius darbo saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Sertifikato savininkas turi teisę ant patikrintam konstrukciniam pavyzdžiui identiškų gaminių dėti kitame lape parodytą BG-PRÜFZERT ženklą, kartu nurodant skiltyje „Pastabos" įrašytą nuorodą.

Šis sertifikatas nustoja galios vėliausiai:

2003-06-30

Kitą apie galiojimą, galiojimo pratęsimą ir kitas sąlygas reglamentuoja 1997 m spalio mėn. „Bandymų ir sertifikavimo tvarka“.

[parašas]		[parašas]

parašas (dipl. inž. Joachim Edeler)	parašas (dipl. inž. Klaus [neįskaitoma]

Apvalus spaudas:„Pagrindinė verslo profesinių
		sąjungų asociacija. Specialioji statybos komisija“

- PZ807	BG-PRÜFZERT	Pašto adresas:	Adresas:

- 10.97	ženklas	Postfach 55 09	Steinhäuserstraße 10

- 76123 Karlsruhe	76135 Karlsruhe

# Text boxes

Universalieji pastoliai SL 70

Surinkimo ir naudojimo vadovas
prie leidimo pažymos Z-8.1-29

Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D

Pakylos skersė SL 70

Paklotai ant grindų skersės SL70

Vokietijos statybų technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto „Bendrojo statybų priežiūros leidimo Z-8.1-29“ priedas D

Šakutė

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Gaudo-masis stogo pastolis

Apsauginis stogas

1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Gaudo-masis stogo pastolis

Apsauginis stogas

Tinklas

Gaudo-masis stogo pastolis

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Apsaugi-nis stogas

1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas

Vidinė praėja su kopėčiomis (a(4m taikoma visokiam inkarų išdėstymui)

Gaudo-masis stogo pastolis

Tinklas

Apsauginis stogas

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Skersinis spyrys kiekviename apatiniame rėme - alternatyva: sukamosios sąvaržos

1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas

2) Gaudo-masis stogo pastolis

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Vidinė praėja su kopėčiomis

Vėjui nepralaidi plėvė

Gaudo-masis stogo pastolis

Apsauginis stogas

Aptvara kaip viršutinė ir apatinė rėmsija

Aptvara kaip apatinė rėmsija

2) Gaudo-masis stogo pastolis

2) Gaudo-masis stogo pastolis

1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas

Pakloto fiksatorius

Aptvara

Pastolių laikiklis

(tik 2 inkarų išdėstymui)

Spyrys (viduje tik 2 inkarų išdėstymui)

Atraminė plokštė su sraigtu

Aptvara

1997 m. liepos 17 d. pažymos dėl Vokietijos statybos technikos instituto 1996 m. kovo 4 d. išduoto Bendrojo statybos priežiūros leidimo Z-8.1-29 pakeitimo ir papildymo priedas

Sudėti iki fasado

Pakloto fiksatorius

Perėjimo plokštė

Detalė X

Ilgasis pastolių laikiklis

Aptvara kaip apatinė rėmsija

Apsauginis stogas

Pjūvis A – A

Apsauginio stogo užmova

Gembės paspara

Perėjimo plokštė

Pakloto fiksatorius

Galinė aptvara

Galinė aptvara

Užvertas tinklas

Užvertas tinklas

Galinė aptvara

Galinė aptvara

Galinė aptvara

Galinė aptvara

Borto lenta

Borto lenta

Paklotas

Paklotas

Diržinė sagtis

- plettac tiekimo sandėliai, Vokietija

Skląstinis kištukas

Detalė X

Apsauginis stogas

Vidinė praėja su kopėčiomis

Aptvara kaip apatinė rėmsija

plettac regionų pardavimo vadovai, Vokietija

plettac užsienio filialai ir atstovybės

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas

Vokietijos statybų technikos institutas